RADYO STÜDYOLARI:

Uydu veya kablo ortamından radyo yayın hizmeti verecek Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarının stüdyo merkezleri; birinde kumanda masası, diğerinde ise program yapım ve kayıt cihazlarının bulunduğu en az iki yalıtımlı bölümden oluşmalıdır. Yerel lisans tipinde radyo yayın hizmeti verecek Medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ise bunun yerine çok amaçlı tek bir stüdyo kullanabilirler.

Radyo stüdyolarında kullanılan donanım, yazılım ve teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Aşağıdaki bentlerde belirtilen cihazlar ve donanım yerine amaçlanan işlevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmeye uygun olmak şartıyla ayrı ayrı ya da birleşik olarak en az bunlara eşdeğer teknik kalitede başka cihaz ve sistemler kullanılabilir.

Stüdyo merkezinde aşağıda belirtilen teçhizatlar bulunmalıdır.

1) Yayın amaçlı ses mikseri,

2) Kaydedici ve okuyucu cihazlar,

3) Yayın dönüşünü dinlemek için FM radyo alıcısı,

4) Telefon Hibrit Ünitesi,

5) Telsiz İnterkom Sistemi,

6) Yüksek kaliteli mikrofonlar,

7) Stüdyo kalitesinde dinleme hoparlörleri,

8) Yayın devamlılığını sağlayacak güçte kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör,

9) RTÜK kayıt cihazı,

TELEVİZYON STÜDYOLARI:

Televizyon stüdyolarında kullanılan donanım, yazılım ve teçhizat genel olarak güncel teknolojiye, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Kayıt, yapım ve yayın amaçlı televizyon stüdyosunda ses yalıtımı olması gerekmektedir.

Aşağıdaki bentlerde  belirtilen cihaz ve donanımların yerine, amaçlanan işlevleri yerine getirmek ve teknolojik gelişmeye uygun olmak şartıyla ayrı ayrı ya da birleşik olarak en az bunlara eşdeğer teknik kalitede başka cihaz ve sistemler kullanılabilir.

Bir televizyon stüdyo merkezi en az aşağıda belirtilen birimlerden oluşmalıdır.

A) Yapım, yayın stüdyo ve kontrol odaları

B) Yayın Devamlılık ve Ana kumanda odası

A) Yapım, yayın stüdyoları ve kontrol odası

Yapım, yayın stüdyosu ile kamera, ses ve ışık kontrol odası grubunda yeterli sayıda olmak üzere aşağıda belirtilen teçhizat tesis edilmiş ve kullanılır durumda olmalıdır.

1) Profesyonel tip yayıncılık kalitesinde kullanılan stüdyo ve aktüel kameralar ile bunlara ait teçhizat ve aksesuarlar,

2) Mikrofon ve sehpalarından oluşan mikrofon takımı,

3) Stüdyo kalitesinde ses monitörleri,

4) Stüdyo aydınlatması ve ışık kontrol düzeneği,

5) Görüntü seçme, karıştırma, anahtarlama ve kontrol masası veya düzeneği,

6) Ses kontrol masası veya düzeneği,

7) Profesyonel ses kaydedici/okuyucu,

8) Stüdyo tipi standart renkli monitörler,

9) Telsiz İnterkom Sistemi,

10) Telefon Hibrit Ünitesi,

11) Kurgu Sistemi,

B) Yayın Devamlılık ve Ana kumanda Odası

Televizyon yayınlarında kullanılacak iç ve dış kaynaklı tüm verilerin birleştirilerek yayına verileceği yer olan Yayın Devamlılık ve Ana kumanda odası grubunda yeterli sayıda olmak üzere aşağıda belirtilen teçhizat tesis edilmiş ve kullanılır durumda olmalıdır.

1) Yayın kontrol ve anahtarlama masası veya düzeneği ( Görüntü ve Ses Mikseri),

2) Ses seviye sınırlayıcısı

3) Stüdyo tipi dijital görüntü monitörü,

4) Stüdyo kalitesinde ses monitörü

5) Doğrudan verici çıkışını ve/veya uydu dönüşünü izlemeye uygun TV alıcıları,

6) Yayın devamlılığını sağlayacak kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör,

7) Logo ve karakter Jeneratörü

8) RTÜK kayıt cihazı,

TEKNİK DENETİMDE MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞTAN

İSTENİLECEK BİLGİ BELGE;

1) Satın alınmış ve/veya kiralanmış olan tesis, araç, gereç ve hizmetlerine ilişkin

bilgi-belge

2) Yayın sisteminin blok şeması,

3) Personel Listesi

4) Stüdyo merkezinin kullanımına ilişkin kira kontratı